## Slide 1: C言語でのモデルの実装方法
モデルをＣ言語で実装してみよう！

## Slide 2: C言語での実装方法を考える
オブジェクト指向のモデルをC言語で実現する時に実装ルールを決める上でどんなことを考えるのかを説明する

## Slide 3: 1-1．C言語で実装する時に考えること
Ｃ言語ではオブジェクト指向のモデルをそのまま実装できない
  クラスや継承を直接扱う方法が提供されていない
  コンストラクタやデストラクタのようなメカニズムがない
C言語を使ってモデルを実装するために
モデルの概念とC言語を対応づける方法を検討する
  クラスの実現方法
  関連の扱い方
  継承の実現方法
  オブジェクトの生成と破棄の対処方法
  それぞれの実現方法のためにモデルの段階で考えておくこと

## Slide 4: 1-2．実装方法の候補を検討する（１）
モデルの概念とC言語を対応づける方法を検討し、
どの方法を使うかを選択します
クラスの実現
  クラスと構造体を対応づけてその構造体用の関数を用意し、構造体と関数でクラスを実現する
  ※ クラスが構造体で、オブジェクトがその構造体型の変数となる
  オブジェクトの数が固定で静的の場合に構造体を使わない方法も使える
関連の扱い方
  クラスの実現方法に依存する
  クラスが構造体なら構造体のポインタを使う
  ※関連したクラスの構造体のポインタを持たせて関連づける
  構造体を使わない場合には、関連したクラスの関数の直接呼び出しにする

## Slide 5: 1-2．実装方法の候補を検討する（２）
継承の実現
  継承に類似したしくみをライブラリやマクロで作る
  親クラスの属性と操作を子クラスにも保持させる（継承は使わない）
オブジェクトの生成と破棄の対処方法
  構造体を使う場合、オブジェクトの生成は変数を確保し初期化する関数で行い、オブジェクト破棄は確保した領域を開放する関数で行う
  静的なオブジェクトは、生成・破棄のしくみを使わず初期化するだけにすることもできる
実装の前にモデルの段階で考えておくこと
  実現方法を反映させたモデルを書くかどうか、又はモデルはそのままでコードにする時に実装ルールを見て変換するかを検討する

## Slide 6: 1-3．本資料での対応方法を決める（１）
本資料で紹介する実装ルールは、以下の方針で対応します
クラスの実現
  クラスを構造体に対応づけ、その構造体用の関数を作る
  どのクラスの構造体と関数なのかは名前で特定できるようにする
関連の扱い方
  クラスを構造体に対応付けるので、構造体のポインタを使う
継承の実現
  この演習のシステムでは共通する部分(継承できる部分)は少ないので、継承のしくみは使わず親クラスの属性・操作を子クラスに持たせる
オブジェクトの生成と破棄の対処方法
  この演習のシステムではオブジェクトの動的な生成は不要なので、初期化する関数のみ作る
    ※コンストラクタ・デストラクタに相当する関数は作らない

## Slide 7: 1-3．本資料での対応方法を決める（２）
実装の前にモデルの段階でやること
  この演習では、モデリングツールでスケルトンコードを自動生成させることを想定し、生成したソースコードの構造体と関数の定義をそのまま使えるように、実装方法に合わせてクラス図を変更する
モデルに反映させる実装方法による変更の例
  対象となるのは、主にクラスの属性・操作・構造が変わる実現方法
  ＜今回の演習でのモデルへの実現方法の反映＞
    継承を使わないので、親クラスの属性と操作を子クラスに追加し、親クラスをなくす
    オブジェクトは静的な生成しかしないので、コンストラクタ・デストラクタをなくして初期化する操作を持たせる

## Slide 8: 命名ルール
クラスと構造体・関数の関連づけを考慮して、命名ルールを決める
ここでは１例として命名ルールを紹介し、以降の本資料とサンプルソフトはこの命名ルールに従う

## Slide 9: 2-1．命名ルールを決めましょう
チームで開発する時に命名のルールを決めて開発することが大切です
  C言語では変数や関数に自由に名前が付けられるが、各自で自由に名前を付けているとコーディングした人によって名前がバラバラになる
    設計とソースコードとの対比がし難くなり、設計と実装の一貫性が取れなくなる
    他の人がコーディングしたソースコードの理解が難しくなる
よく使われるルールだけでも何種類かあり、開発チームの環境や制約に合わせてルールを決めて使っている
  例えば、標準規格に準拠しなくてはならないとか、言語に依存しない名前にしたいといった、開発チームの状況・やりたい事に合わせてルールを決める
ここでの説明・演習で使う命名ルールを決めて、みんなで使うことにしましょう

## Slide 10: 2-2．英語名の命名ルール（１）
クラス名
  単語の頭のみ大文字にして単語をつなげる（最初の単語も大文字で始まる）
  例）ライントレーサー LineTracer
クラスの属性名
  最初に小文字のmを付けて、その後に単語の頭のみ大文字にして単語をつなげる
  例）走行状態 mRunState
クラスの操作名
  クラス名の後に“_”(アンダースコア)を付けて操作名とする
  操作名は、小文字で始まり、２語目以降は単語の頭のみ大文字にして単語をつなげる
  例）ライントレーサークラスが持つ操作 runの場合
  LineTracer_run()

## Slide 11: 2-3．英語名の命名ルール（２）
定数名
    全て大文字で、単語をつなげる時は“_”(アンダースコア)でつなげる
  例）PWMのMAX値 PWM_MAX
変数名・インスタンス名
  小文字で始まり、２語目以降は単語の頭のみ大文字にして単語をつなげる
  グローバル変数は、最初に小文字のｇを付けて、その後に単語の頭のみ大文字にして単語をつなげる
  例１）関数名のauto変数や関数の引数名
  右輪PWM値 rightWheelPwm
  例２）インスタンス名（グローバル定義ではない場合）
  ラインモニター lineMonitor
  例３）インスタンス名（グローバル定義の場合）
  ラインモニター gLineMonitor

## Slide 12: 実装前のモデルの変更
実装方法に従って実装したときの構造を実装モデルに反映させる場合の作業となる
「本資料での対応方針」に従ってモデルを変更する場合の例を示す

## Slide 13: 3-1．実装に向けたモデルの変更
今回のC言語での実装ルールによって変わる部分を示すために、技術教育の実装モデルから変わる部分を示します
変更点
  コンストラクタ・デストラクタを削除し、初期設定の操作を追加
    全てのクラスのコンストラクタ・デストラクタを削除
    init()を操作に追加し、初期設定とは別に初期化の操作(init)が定義されている場合は、操作名をreset()に変更
  Sensorクラスのセンサ入力で共通するAPI処理を各センサの操作に追加する
    Sensorクラスの属性を各センサのクラスに追加
    Sensorクラスの操作を各センサのクラスに追加
    操作の可視性が#になっているSensorクラスのコンストラクタで行っている初期設定は、各センサクラスの初期設定の操作(init)内で実施し統合する

## Slide 14: 3-2．モデルの変更点１
コンストラクタ・デストラクタを削除し、initの操作を追加
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
init(balancingWalker: BalancingWalker*, lineMonitor: LineMonitor*): void
+
run(): void
-
calcDirection(isOnLine: bool): int
コンストラクタ『LineTracer()』と
デストラクタ『~LineTracer()』を
削除して、初期設定の操作『init()』
を追加
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
LineTracer(): void
+
~LineTracer(): int
+
run(): void
+
calcDirection(is_on_line: boolean): void
パラメータを省略

## Slide 15: 3-3．モデルの変更点２
継承する属性・操作を各センサクラスに追加し、汎化を削除
ev3api::Sensor
-
mPort: sensor_port_t
-
mType: sensor_type_t
#
Sensor(port: ePortS, type: sensor_type_t): void
+
~Sensor(): int
+
getPort(): ePortS
ev3api::ColorSensor
+
ColorSensor(port: ePortS): void
+
~ColorSensor(): int
+
getBrightness(): int8_t
+
getColorNumber(): colorid_t
ev3api::GyroSensor
-
DEFAULT_OFFSET: int16_t = 0
-
mOffset: int16_t
+
GyroSensor(port: ePortS): void
+
~GyroSensor(): int
+
setOffset(offset: int16_t): void
+
getAnglerVelocity(): int16_t
ev3api::ColorSensor
-
mType: sensor_type_t
-
mPort: sensor_port_t
+
init(port: ePortS): void
+
getPort(): sensor_port_t
+
getBrightness(): int8_t
+
getColorNumber(): colorid_t
ev3api::GyroSensor
-
DEFAULT_OFFSET: int16_t = 0
-
mType: sensor_type_t
-
mPort: sensor_port_t
-
mOffset: int16_t
+
init(port: ePortS): void
+
getPort(): sensor_port_t
+
setOffset(offset: int16_t): void
+
getAnglerVelocity(): int16_t
+
reset(): void
スーパークラス『Sensor』の
属性を各センサのクラスに追加
スーパークラス『Sensor』の
操作『getPort()』を各センサ
のクラスに追加
コンストラクタ・デストラクタ
を削除し、init()を追加

## Slide 16: クラスの実装
「本資料での対応方針」に従ってクラスと関連を実現する場合の具体的な実装ルールの例を 示す

## Slide 17: 4-1．クラス図の実装
オブジェクト図ではなく、クラス図から先に実装を行います
  オブジェクトの仕様はクラス図で定義されているため、クラス図の内容を先に実装します
実装はクラス単位で行います
C言語の場合、クラス図で記述された内容は、ヘッダーファイルとして実装されます
  ヘッダーファイル内で、属性と操作の型と関連するクラスについて定義します

## Slide 18: 4-2．クラスの属性の実装
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
init(balancingWalker: BalancingWalker*, lineMonitor: LineMonitor*): void
+
run(): void
-
calcDirection(isOnLine: bool): int
クラスの属性は１つの構造体として定義します
  属性として定義された内容を、そのまま属性を表す構造体の型として定義する
typedef struct LineTracer
{
bool mIsInitialized;
BalancingWalker *mBalancingWalker;
LineMonitor *mLineMonitor;
} LineTracer;
クラス図
LineTracer.h

## Slide 19: 4-3．クラスの関連端名の実装
unit::LineMonitor
-
INITIAL_THRESHOLD: int8_t = 400 {readOnly}
-
mThreshold: int8_t
+
init(colorSensor: ColorSensor*): void
+
isOnLine(): bool
+
setThreshold(threshold: int8_t): void
ev3api::ColorSensor
-
mType: sensor_type_t
-
mPort: sensor_port_t
+
init(port: ePortS): void
+
getPort(): sensor_port_t
+
getBrightness(): int8_t
+
getColorNumber(): colorid_t
1
-mColorSensor
1
関連先のオブジェクトへのリンク先である関連端名は、 相手オブジェクトの属性となる構造体のアドレスとして実装します
  このアドレスは、自分の属性の構造体の中に定義します
typedef struct LineMonitor
{
int8_t mThreshold;
ColorSensor *mColorSensor;
} LineMonitor;
LineMonitor.h
クラス図
関連するクラスの構造体のポインタ
で関連するクラスのオブジェクトと
ひもづける

## Slide 20: 4-4．クラスの属性の定数の実装
unit::LineMonitor
-
INITIAL_THRESHOLD: int8_t = 400 {readOnly}
-
mThreshold: int8_t
+
init(colorSensor: ColorSensor*): void
+
isOnLine(): bool
+
setThreshold(threshold: int8_t): void
属性の中で、クラスで１つだけの固定値となるものを定数として実装したい場合は以下のように実装します。
  注）基本的に属性をグローバルに公開しないようにしたいので、
  CファイルにStaticで定義している
// 定数宣言
static const int8_t INITIAL_THRESHOLD = 20;
又は、
#define INITIAL_THRESHOLD (int8_t )(20)
LineMonitor.ｃ
クラス図（Enterprise Architect）
readOnlyと表記していないが、
属性のプロパティ設定で
“const”と設定している
クラス図（astah）

## Slide 21: 4-5．クラスの操作の実装
クラスの操作は、関数として実装します
  1つの操作に対して、1つの関数が宣言されます
    関数の中で、部品の持つ属性にアクセスできるように、属性を表す構造体型の変数を引数として受け取ります
    部品どうしで関数名が重複しないように、関数名は 「クラス名_操作名」にします ※命名ルール参照
    可視性がーのものは static 関数（他のソースコードから呼べない） として実装ファイル（*.c）で宣言します
  1つの部品に1つの初期化操作を追加します
Motor.h
クラス図
Motor.c
// 公開操作
void Motor_init(Motor* this, ePortM port);
void Motor_reset(Motor* this);
int32_t Motor_getCount(Motor* this);
void Motor_setCount(Motor* this, int32_t count);
void Motor_setPWM(Motor* this, int pwm);
void Motor_setBrake(Motor* this, bool brake);
// 非公開操作
static motor_port_t Motor_getPort(Motor* this);
static int Motor_getPWM(Motor* this);
ev3api::Motor
-
PWM_MAX: int = 100 {readOnly}
-
PWM_MIN: int = -100 {readOnly}
-
mType: motor_type_t
-
mPort: motor_port_t
-
mBrake: bool
-
mPwm: int
-
mOffset: int32_t
+
init(port: ePortM, brake: bool, type: motor_type_t): void
+
reset(): void
+
getCount(): int32_t
+
setCount(count: int32_t): void
+
setPWM(pwm: int): void
+
setBrake(brake: bool): void
-
getPort(): motor_port_t
-
getPWM(): int

## Slide 22: 4-6．最終的な実装イメージ
#if !defined(EV3_APP_LINETRACER_H_)
#define EV3_APP_LINETRACER_H_
#include “LineTracerState.h” /* 状態定義用ヘッダファイル */
#include "BalancingWalker.h"
#include "LineMonitor.h“
//クラスの属性の構造体定義
typedef struct LineTracer
{
bool mIsInitialized;
BalancingWalker *mBalancingWalker;
LineMonitor *mLineMonitor;
} LineTracer;
//公開する操作
void LineTracer_init(LineTracer* this, BalancingWalker* balancingWalker, LineMonitor* lineMonitor);
void LineTracer_run(LineTracer* this);
int LineTracer_calcDirection(LineTracer* this, bool isOnLine);
#endif /*!defined(EV3_APP_LINETRACER_H_)*/
app::LineTracer
-
mIsInitialized : bool
+
init(): int
+
run(): void
+
calcDirection(is_on_line: bool): void
unit::LineMonitor
-
INITIAL_THRESHOLD: int8_t = 400
-
threshold: int8_t
+
init(): void
+
isOnLine(): bool
+
setThreshold(threshold: int8_t): void
unit::BalancingWalker
-
LOW: int = 30
-
NORMAL: int = 50
-
HIGH: int = 70
-
mForward: int
-
mTurn: int
+
init(): void
+
run(): void
+
setCommand(forward: int, turn: int): void
1
-mBalancingWalker
1
1
-mLineMonitor
1
＜LineTracer.ｈ＞
関連先のクラスの
構造体のアドレス
自クラスが持つ属性
のメンバ定義
関連先のクラスの
ヘッダファイル
属性の定義
操作の定義
操作の実体の定義
注）この図ではパラメータを省略
#include "LineTracer.h"
int LineTracer_init(LineTracer* this)
{
～ 省略 ～
}
void LineTracer_run(LineTracer* this)
{
～ 省略 ～
}
void LineTracer_calcDirection(
LineTracer* this, boolean isOnLine)
{
～ 省略 ～
}
＜LineTracer.c＞
非公開の操作は
staticで関数が定義される

## Slide 23: オブジェクトの実装
「本資料での対応方針」に従ってクラスと関連を実装した時の具体的なオブジェクトの実装ルールの例を示す

## Slide 24: 5-1．クラスとオブジェクト
クラスとオブジェクトの違いを実装イメージで示します
クラスは、構造体定義になる
オブジェクト(インスタンス)は、構造体型の変数になる
typedef struct LineTracer
{
bool mIsInitialized;
BalancingWalker *mBalancingWalker;
LineMonitor *mLineMonitor;
} LineTracer;
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
init(balancingWalker: BalancingWalker*, lineMonitor: LineMonitor*): void
+
run(): void
-
calcDirection(isOnLine: bool): int
gLineTracer: LineTracer
LineTracer gLineTracer;

## Slide 25: 5-1．関連とリンク
関連とリンクの違いを実装イメージで示します
クラス間の関連は、構造体の中のポインタ型のメンバになる
オブジェクト間のリンクは、変数の中のポインタの設定
gLineTracer: LineTracer
gLineMonitor: LineMonitor
gBalancingWalker: BalancingWalker
typedef struct LineTracer
{
bool mIsInitialized;
BalancingWalker *mBalancingWalker;
LineMonitor *mLineMonitor;
} LineTracer;
LineTracer gLineTracer;
BalancingWalker gBalancingWalker;
gLineTracer .mBalancingWalker = &gBalancingWalker
app::LineTracer
-
mIsInitialized
unit::LineMonitor
-
mThreshold
unit::BalancingWalker
-
mForward
-
mTurn
1
-mLineMonitor
1
1
-mBalancingWalker
1
クラスの構造体の中に、
関連するクラスのポインタを持つ
関連するクラスのポインタ
型のメンバに、生成した
オブジェクトのアドレスを設定

## Slide 26: 5-3．オブジェクトの実装
オブジェクトの定義やリンクの設定などは、特定のクラスに収まらないため、クラスとは別に新しいソースファイルを作って実装します
  各オブジェクトの初期化操作の呼び出しや、最初のオブジェクトの起動なども、このファイルで実装します（起動については、この後のシーケンス図の実装箇所で説明します）

## Slide 27: 5-4．オブジェクトの定義
オブジェクト図に記述されたオブジェクトは、外部変数として定義します
  変数の型は、オブジェクトの仕様であるクラスで定義された 構造体の型になります
// Device objects
// オブジェクトを静的に確保する
ColorSensor gColorSensor;
GyroSensor gGyroSensor;
Motor gLeftWheel;
Motor gRightWheel;
// オブジェクトの生成
LineTracer gLineTracer;
Balancer gBlancer;
BalancingWalker gBalancingWalker;
LineMonitor gLineMonitor;
app.c
オブジェクト図
gLineTracer:
LineTracer
gLineMonitor:
LineMonitor
gBalancingWalker:
BalancingWalker
gBalancingWalker:
Balancer
gColorSensor:
ColorSensor
gGyroSensor:
GyroSensor
gLeftWheel:
Motor
gRightWheel:
Motor

## Slide 28: 5-5．オブジェクトの初期化とリンク作成
オブジェクトの定義後に初期設定でリンクの設定を行う
  必要なオブジェクトを定義してから、初期設定でオブジェクトのアドレスを渡してリンクを設定する
static void user_system_create() {
//デバイスの初期化
ColorSensor_init(&gColorSensor, PORT_3);
GyroSensor_init(&gGyroSensor, PORT_4);
Motor_init(&gLeftWheel, PORT_C);
Motor_init(&gRightWheel, PORT_B);
//オブジェクトの初期化とリンク付け
LineTracer_init(&gLineTracer, &gBalancingWalker,
&gLineMonitor);
Balancer_init(&gBlancer);
BalancingWalker_init(&gBalancingWalker, &gBlancer,
&gGyroSensor, &gRightWheel, &gLeftWheel);
LineMonitor_init(&gLineMonitor, &gColorSensor);
～ 省略 ～
}
オブジェクト図
app.c
gLineTracer:
LineTracer
gLineMonitor:
LineMonitor
gBalancingWalker:
BalancingWalker
gBalancingWalker:
Balancer
gColorSensor:
ColorSensor
gGyroSensor:
GyroSensor
gLeftWheel:
Motor
gRightWheel:
Motor
void LineTracer_init(LineTracer* this, BalancingWalker* balancingWalker, LineMonitor* lineMonitor)
{
this->mBalancingWalker = balancingWalker;
this->mLineMonitor = lineMonitor;
this->mIsInitialized = false;
}
属性の構造体メンバに定義されている関連先のオブジェクトのポインタに、引数で受け取ったアドレスを設定する

## Slide 29: 5-6．オブジェクト図を実装する
最終的に完成した app.c（の一部）
～ インクルード宣言を省略 ～
// Device objects
// オブジェクトを静的に確保する
ColorSensor gColorSensor;
GyroSensor gGyroSensor;
Motor gLeftWheel;
Motor gRightWheel;
// オブジェクトの生成
LineTracer gLineTracer;
Balancer gBlancer;
BalancingWalker gBalancingWalker;
LineMonitor gLineMonitor;
// EV3システム生成
static void user_system_create() {
//デバイスの初期化
ColorSensor_init(&gColorSensor, PORT_3);
GyroSensor_init(&gGyroSensor, PORT_4);
Motor_init(&gLeftWheel, PORT_C);
Motor_init(&gRightWheel, PORT_B);
//オブジェクトの初期化とリンク付け
LineTracer_init(&gLineTracer, &gBalancingWalker,
&gLineMonitor);
Balancer_init(&gBlancer);
BalancingWalker_init(&gBalancingWalker, &gBlancer,
&gGyroSensor, &gRightWheel, &gLeftWheel);
LineMonitor_init(&gLineMonitor, &gColorSensor);
// 初期化完了通知
ev3_led_set_color(LED_ORANGE);
}
～ 省略 ～
// トレース実行タイミング
void ev3_cyc_tracer(intptr_t exinf) {
act_tsk(TRACER_TASK);
}
// メインタスク
void main_task(intptr_t unused) {
user_system_create(); // センサやモータの初期化処理
// 周期ハンドラ開始
ev3_sta_cyc(EV3_CYC_TRACER);
slp_tsk(); // バックボタンが押されるまで待つ
// 周期ハンドラ停止
ev3_stp_cyc(EV3_CYC_TRACER);
user_system_destroy(); // 終了処理
ext_tsk();
}
// ライントレースタスク
void tracer_task(intptr_t exinf) {
if (ev3_button_is_pressed(BACK_BUTTON)) {
wup_tsk(MAIN_TASK); // バックボタン押下
} else {
LineTracer_run(&gLineTracer); // 倒立走行
}
ext_tsk();
}
～ 省略 ～
P1
P2

## Slide 30: 属性・操作の使い方
４章・５章で実装したクラスとオブジェクトを関数内の処理で参照・設定などをする時の扱い方を示す

## Slide 31: 5-1．属性・操作の使い方（１）
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
init(balancingWalker: BalancingWalker*, lineMonitor: LineMonitor*): void
+
run(): void
+
calcDirection(isOnLine: bool): int
unit::LineMonitor
-
INITIAL_THRESHOLD: int8_t = 400 {readOnly}
-
mThreshold: int8_t
+
init(colorSensor: ColorSensor*): void
+
isOnLine(): bool
+
setThreshold(threshold: int8_t): void
1
-mLineMonitor
1
LineTracer.c
自分のインスタンス(オブジェクト)の属性へのアクセスは、
自分の構造体のポインタを使ってアクセスする
クラス図
自分のクラスの構造体の
アドレスを引数で渡す
自分のインスタンス
のポインタを使って、
変数(属性)を参照・設定
void LineTracer_run(LineTracer* this)
{
bool isOnLine;
int direction;
int forward;
if (this->mIsInitialized == false) {
BalancingWalker_run(this->mBalancingWalker);
this->mIsInitialized = true;
}
isOnLine = LineMonitor_isOnLine(this->mLineMonitor);
～ 以下、省略 ～
}
注）自分のインスタンス(オブジェクト)の
ポインタのパラメータ名を『this』
として、必ず第１引数にするルール
で統一している
コード生成時に自動的に自分の構造体のアドレスが引数に定義される
ので、ツール上では省略している

## Slide 32: 5-1．属性・操作の使い方（２）
void LineTracer_run(LineTracer* this)
{
bool isOnLine;
int direction;
int forward;
if (this->mIsInitialized == false) {
BalancingWalker_run(this->mBalancingWalker);
this->mIsInitialized = true;
}
isOnLine = LineMonitor_isOnLine(this->mLineMonitor);
// 走行体の向きを計算する
direction = LineTracer_calcDirection(this, isOnLine);
// 走行体の前進速度を計算する
forward = BalancingWalker_getControlValue(this->mBalancingWalker, low);
BalancingWalker_setCommand(this->mBalancingWalker, forward, direction);
// 倒立走行を行う
BalancingWalker_run(this->mBalancingWalker);
}
app::LineTracer
-
mIsInitialized : bool
+
init(): void
+
run(): void
+
calcDirection(is_on_line: boolean): void
unit::BalancingWalker
-
LOW: int = 30
-
NORMAL: int = 50
-
HIGH: int = 70
-
mForward: int
-
mTurn: int
+
init(): void
+
run(): void
+
setCommand(forward: int, turn: int): void
1
-mBalancingWalker
1
＜LineTracer.c＞
クラスの操作(関数)を実行する時は、 そのクラスのインスタンス(オブジェクト)の構造体のアドレスをパラメータで渡す
自分のクラスの構造体
のアドレスを渡す
関連先のクラスの操作
を実行する時もそのクラス
のオブジェクトのアドレス
を渡す

## Slide 33: 補足 クラススコープ属性
app::LineTracer
-
mIsInitialized: bool
+
init(*balancingWalker: BalancingWalker, *lineMonitor: LineMonitor): void
+
run(): void
-
calcDirection(isOnLine: bool): int
unit::BalancingWalker
-
LOW: int = 30
-
NORMAL: int = 50
-
HIGH: int = 70
-
mForward: int
-
mTurn: int
+
init(*balancer: Balancer, *gyroSensor: GyroSensor, *rightWhee: Motor, *leftWheel: Motor): void
+
run(): void
+
reset(): void
+
setCommand(forward: int, turn: int): void
+
getControlValue(mlevel: eLevel): int
1
-mBalancingWalker
1
＜下線を引いた属性＞
クラススコープの属性となり、クラスの全て
のインスタンス(オブジェクト)で共有される
※インスタンスが複数あっても１つしか
存在しない

## Slide 34: 参考

## Slide 35: モデルからソースコードへの 変換方法を考える
開発環境などを踏まえて、モデルをソースコードに変換する作業をどのように行うかを考える

## Slide 36: 2-1．ソースコード作成の手段
ツールの使用によりソースコードの作成手段がいくつかある
  モデル駆動開発のツールを使用してほぼ全てのソースコードを自動生成する
    ▲ 全ての操作の中の振舞いまで記述が必要
    ▲ モデル駆動開発ツールは、価格が高いか使いこなすのが難しいことが多い
    ○ モデル＝ソースコードとなり、モデルとソースコードの整合が取りやすい
    ○ モデル上でシミュレーションして論理的な検証ができる
  モデリングツールでスケルトンコード(クラスの定義)のみ自動生成し、オブジェクトの定義や操作の中身をハンドコーディングする
    ▲ クラスの定義以外は全てハンドコーディング
    ▲ モデルとソースコードの整合を取るように変更管理をしなくてはならない
    ○ クラスの定義を自動生成する分は、ハンドコーディングの手間を減らせる
    ○ ツールによってはモデル上でのシミュレーションができる
  モデルを見ながら全てのソースコードをハンドコーディングする
    ▲ 全てハンドコーディング
    ▲ モデルとソースコードの整合を取るように変更管理をしなくてはならない

## Slide 37: 2-2．ソースコード作成手段の選択
ツールの自動生成を使うか？どこまでを自動生成するか？を決める
  開発環境や予算などの制約を踏まえて、どのツールでどこまで自動生成すると開発メンバが上手く使えて効率よく作業ができるかを考える
自動生成を使用する場合は、使用するツールで開発チームで決めた実装ルールに準拠したソースコードが生成できるようにする
  実装ルールと合わない場合は、ツールの生成ルールをカスタマイズする
  カスタマイズでは対応しきれないものは、生成したソースコードに合わせて実装モデルを変更したり、実装ルールを見直したりする
実際の開発現場では、ツールを使って手作業を減らしモデルを検討する時間が取れるように工夫することも大切

## Slide 38: 1-4．モデルと実装ルールの棲み分け
実装ルールは、開発環境や実装制約を考慮して決めるので、設計モデルのクラス構造をそのまま実装できないこともある
  例えば、今回のC言語での実装で「継承を実装しない」といった場合など
  この場合、実装ルールの方針に合わせて実装モデルを変更したり、モデルを見て実装者が変換できるように実装ルールに変換方法を定義する必要がある
モデルと実装ルールで乖離がある場合には、「実装方法の指示の詳細さ」と「作業負荷」のバランスを考える
  実装者がモデルを見て各自で考えて実装するのでは、モデルの変更作業は減るが実装がばらついて整合が取れなくなる
  モデルで実装コードがわかるように細かな指示まで記載するのは非常に大変
  実装ルールは共通の定義になるので、実装ルールでは個々のモデルでの具体的な記載はできない
  そのため、
  作業が大変ではなく、どの実装者でも迷わずに作業できて全体で整合がとれるようにするには、実装ルールでどこまで定義するか、モデルでどこまで実装方法を表現するかを考える

## Slide 39: この教材について
目的
  この教材は、ETロボコンに参加されるみなさんが、モデルを作成して競技に参加する上で必要となる知識やスキル取得の機会を提供することを目的に作成したものです
著作権
  この教材はETロボコン東海地区実行委員会が作成したものです
  この教材の著作権は、ETロボコン東海地区実行委員会に帰属します
  astah*ならびにそのロゴは株式会社チェンジビジョンの登録商標です
使用について
  ETロボコン東海地区大会の参加資格（企業・大学・個人）の範囲内に限り、ご自由に活用していただいてかまいません