## Slide 1: ETロボコン2015東海地区独自 プライマリークラス実践教育 フェールセーフ
2015/06/20

## Slide 2: はじめに
もしもの場合に備えて、
あらかじめ用意していることありますか？
  病気にかかった場合に備えて、保険にはいる
  ＰＣが壊れた場合に備えて、ＨＤをバックアップする
故障やトラブルが発生することを想定し、
いざ起こった場合の被害を最小限にする
このような考え方 ＝ フェールセーフ

## Slide 3: フェールセーフとは
フェールセーフの実施例
  自動車のブレーキ
ブレーキ力の伝達を２系統持つことにより、
１系統が故障した場合でも安全に停車できる
  電車の踏切
  停電時、遮断機は下げたままにすることで
  事故を防止している
    ＥＴロボコンの場合は？

## Slide 4: フェールセーフ事例①
例えば
  ライントレース中、
  光センサの「白」認識が長時間連続した。
  どうする？
？

## Slide 5: フェールセーフ事例②
例えば
  灰色マーカーを検知する予定だったが、
  いつまでたっても検知できない。
  どうする？
？
判定
フラグ
0
1

## Slide 6: フェールセーフまとめ
「想定通りの走行」ができない時の事を考える
  判別方法は？
  想定通りではない時、何をすればいい？
フェールセーフを取り入れることで、
完走率が向上します！！

## Slide 7: フェールセーフ演習

## Slide 8: 演習
EV3way、NXTwayが転倒してしまった時を考えます
車輪が高回転で回り続ける
⇒ ・コースにダメージを与える
・モータ耐久性にダメージを与える …
転倒した事を判断し、車輪を停止させましょう。

## Slide 9: ソフト説明
void BalancingWalker::run() {
// 左右モータに回転を指示する
if (detectFall() == false) {
mLeftWheel.setPWM(mBalancer->getPwmLeft());
mRightWheel.setPWM(mBalancer->getPwmRight());
}
else {
mLeftWheel.setPWM(0);
mRightWheel.setPWM(0);
}
}
bool BalancingWalker::detectFall() {
#define KtimeFallDown (1)
if ( (mBalancer->getPwmLeft() >= 1000)
&& (mBalancer->getPwmRight() >= 1000)) {
mTimerFallDown++;
}
else {
mTimerFallDown = 0;
}
if (mTimerFallDown > KtimeFallDown) {
return true;
}
else {
return false;
}
}
赤枠部分を修正してください BalancingWalker::detectFall()
転倒していない
⇒通常通りモータ出力
転倒した時
⇒モータ出力をゼロにする
転倒したらモータはどうなる？
・値はこれでいい？
・条件はこれだけ？
一旦条件成立したら
常時trueを返してもいいのでは？
条件成立がどの程度継続したら条件成立させる？

## Slide 10: ソフト正解例
bool BalancingWalker::detectFall() {
#define KtimeFallDown (1000/4)
if ( ( (mBalancer->getPwmLeft() >= 100)
&& (mBalancer->getPwmRight() >= 100))
|| ( (mBalancer->getPwmLeft() <= -100)
&& (mBalancer->getPwmRight() <= -100))) {
mTimerFallDown++;
}
else {
if (mTimerFallDown <= KtimeFallDown) {
mTimerFallDown = 0;
}
}
if (mTimerFallDown > KtimeFallDown) {
return true;
}
else {
return false;
}
}
void BalancingWalker::run() {
// 左右モータに回転を指示する
if (detectFall() == false) {
mLeftWheel.setPWM(mBalancer->getPwmLeft());
mRightWheel.setPWM(mBalancer->getPwmRight());
}
else {
mLeftWheel.setPWM(0);
mRightWheel.setPWM(0);
}
}

## Slide 11: この教材について
目的
  この教材は、ＥＴロボコンに参加されるみなさんが必要となる知識やスキルを習得する機会を提供することを目的に作成したものです
著作権
  この教材はＥＴロボコン東海地区実行委員会が作成したものです
  この教材の著作権はＥＴロボコン東海地区実行委員会に帰属します
使用について
  ＥＴロボコン東海地区大会の参加資格（企業、大学、個人）の範囲内に限り、ご自由に活用していただいてかまいません