## Slide 1: ETロボコン2015東海地区独自 プライマリークラス実践教育 ＰＩＤ制御
2015/06/20

## Slide 2: 速く走るには？
ON / OFF 制御
  黒 ⇒ 右に操作、白 ⇒ 左に操作
  目標値付近で永遠に発振してしまう
1
改善するには？

## Slide 3: 速く走るには？
フィードバック制御
  対象の状態を見て、
  目標との差を見て、
  出力を変化させる
ＰＩＤ制御
  フィードバック制御の例
  下記３要素を組み合わせて制御
    Ｐ制御 ：比例（Proportional）
    Ｉ制御 ：積分（Integral）
    Ｄ制御 ：微分（Derivative）

## Slide 4: Ｐ（比例）制御
操作量 ＝ 現在の偏差 × Ｋp Ｋp:係数
最も制御に影響を与える
Ｋpを大きくすると
応答性が良くなる
Ｋpを大きくしすぎると
振動的になり不安定
偏差をゼロに収束できない
（オフセットが生じる）
光センサ値
操作量
偏差
（基準値－光センサ値）
基準値
０
偏差 × Ｋp

## Slide 5: Ｉ（積分）制御
操作量 ＝ 偏差の累積値 × Ｋi Ｋi:係数
Ｐ制御で生じた
オフセット量を除去する
Ｉ制御単独で使用しない
時間とともに累積値が変動
⇒ 時間を要する
操作量
基準値
０
偏差の累積値 × Ｋi
偏差の累積値
光センサ値

## Slide 6: Ｄ（微分）制御
操作量 ＝ {偏差(今回)ー偏差(前回)} × Ｋd Ｋd:係数
偏差の増加・減少傾向の
大きさに比例する
制御応答性が良くなる
光センサ値
操作量
偏差(今回)ー偏差(前回)
基準値
０
{偏差(今回)ー偏差(前回)}×Ｋd

## Slide 7: ＰＩＤ制御まとめ
特徴を理解する
  Ｐ制御 ⇒ 現在の状況を重視
  Ｉ制御 ⇒ 過去の状況を重視
  Ｄ制御 ⇒ 将来の状況を重視
Ｐ・Ｉ・Ｄの組み合わせで使用する
  Ｐ制御
  ＰＩ制御
  ＰＤ制御
  ＰＩＤ制御

## Slide 8: ＰＩＤ制御演習

## Slide 9: 演習
ＰＩＤ制御の係数を適合しましょう
適合手順
  いろんな方法があります
  本日は、まずはＰ制御のみでＫpを適合しましょう
  ⇒ Ｋpを大きくしていき、不安定傾向になる直前でfix
  次に、ＫiやＫdを変更し、動きを観察しましょう

## Slide 10: ソフト説明
#define KPID_P_FACTOR (float)( 0.00)
#define KPID_I_FACTOR (float)( 0.00)
#define KPID_D_FACTOR (float)( 00.000)
#define KPID_EDGE_FACTOR (int32_t)(1)
#define KPID_TURN_LIMIT (int32_t)(100)
brightness_P = deviation;
brightness_I = mIntegral + brightness_P;
brightness_D = brightness_P - mDeviation;
mDeviation = brightness_P;
mIntegral = brightness_I;
/* P項演算 */
turn_P = (KPID_P_FACTOR * brightness_P);
turn_P *= KPID_EDGE_FACTOR;
/* I項演算 */
turn_I = (KPID_I_FACTOR * brightness_I);
turn_I *= KPID_EDGE_FACTOR;
/* D項演算 */
turn_D = (KPID_D_FACTOR * brightness_D);
turn_D *= KPID_EDGE_FACTOR;
/* 旋回指示値設定 */
turn = turn_P + turn_I + turn_D;
If (turn >= KPID_TURN_LIMIT) {
turn = KPID_TURN_LIMIT;
} else if (turn <= (-1 * KPID_TURN_LIMIT)) {
turn = -1 * KPID_TURN_LIMIT;
}
return turn;
赤枠部分を修正してください PidController::calControlledVariable
係数を適合
※実際のソフトより省略しています
int LineTracer::calcDirection(bool isOnLine) {
// return mPidController->calControlledVariable
(mLineMonitor->getDeviation());
if (isOnLine) {
return BalancingWalker::LOW;
} else {
return -BalancingWalker::LOW;
}
}
コメントアウト
を消去
コメント
アウトする

## Slide 11: この教材について
目的
  この教材は、ＥＴロボコンに参加されるみなさんが必要となる知識やスキルを習得する機会を提供することを目的に作成したものです
著作権
  この教材はＥＴロボコン東海地区実行委員会が作成したものです
  この教材の著作権はＥＴロボコン東海地区実行委員会に帰属します
使用について
  ＥＴロボコン東海地区大会の参加資格（企業、大学、個人）の範囲内に限り、ご自由に活用していただいてかまいません