## Slide 1: 東海地区独自教育 開発環境相談会
2015/05/09開催

## Slide 2: スケジュール
全体説明 １０：３０～１０：３５
セクション：１ １０：３５～１２：００
開発環境の構築
コンパイル、ダウンロードの操作説明
セクション：２ １３：００～１６：３０
サンプルプログラムを使って、プログラム作成の作業練習
  演習
  注：参加目的を達したチームから退席して頂いて構いません。

## Slide 3: 開発環境の構築
まずは開発環境の構築状況の確認と困りごとの相談及び解決を
行います。
その中で必要に応じて、EV3向け開発環境の構築手順を順を
追って確認して行きましょう。

## Slide 4
別資料としてEV3RTのダウンロードパッケージに含まれて
提供されている、以下”構築ガイド”を使って手順を確認します。 資料タイトル： EV3RT
Mindstorms EV3用開発プラットフォーム
Installation Guide
( 1.開発環境の準備 )
注：この資料は、β４のパッケージには含まれていないので
β３－１のパッケージに含まれている物を使用しています。
ETロボコン用EV3サポートサイト ： http://sourceforge.net/p/etroboev3/wiki/Home/
EV3向け開発環境構築（１）

## Slide 5
開発プラットフォームEV3RTのダウンロード＆インストール
ダウンロードページからEV3RTのパッケージをダウンロードし、以下の手順に従ってインストールしてください。
ダウンロードページ：http://dev.toppers.jp/trac_user/ev3pf/wiki/Download
注：必ず「β４」以降のバージョンを使用してください
① zipファイルを解凍し、プラットフォームのパッケージ（ev3rt-beta4-utf8-lf.tar.xz）を
作業フォルダに移動します。
- 作業フォルダの指定は自由です
- 作業フォルダは、スペースや全角文字が含まれているパスを使わないでください
② ターミナルを開いて作業フォルダに移動します。
（もし、Windows環境でCygwinをインストールしていない方は、先に「開発環境（クロス
コンパイラ，ツール）のインストール」を実施してください）
③ 下記のコマンドでプラットフォームの簡易パッケージを解凍します
注意：解凍ソフトを使用して解凍すると、アーカイブに含まれるシンボリックリンクが壊れて
しまうことがありますので、以下のように tar コマンドを使用してください。
> tar xvf hrp2.tar.xz
作業フォルダに、hrp2 フォルダができたら、プラットフォームのインストールが完了です。
ETロボコン用EV3サポートサイト ： http://sourceforge.net/p/etroboev3/wiki/Home/
EV3向け開発環境構築（２）

## Slide 6
走行体側の環境構築
ダウンロード入手し展開したEV3RTのパッケージには、走行体に
プログラムを組み込む為のSDカード設定モジュールも入っています。
以下フォルダの内容をそのままSDカードにコピーしてください。
./ev3rt-beta4-release/sdcard/uImage
/ev3rt/apps
/etc
/res
このコピー作業を実施したSDカードを走行体(EV3)のSDカードソケットに
差し込んで、EV3の電源を入れることでプログラム起動環境が起動します。
EV3向け開発環境構築（３）

## Slide 7
走行体個々のBluetoothデバイス名設定方法を説明します。
[Bluetooth]
LocalName=ETxxx
PinCode=xxxx
修正ファイル： SDカード上の”/ev3rt/etc/rc.conf.ini”を編集
各チーム個々のデバイス名を命名ルールに従って、設定ファイルの記述してください。
命名ルール： “ET”+”チームID”
またPINコードも各自で任意の値を設定してください。
注：PINコードは”1234”以外を設定してください
EV3向け開発環境構築（４）
※詳細は、以下規約を確認してください。
ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト2015
Bluetooth 通信規約 1.0.0 版
1.5. Bluetooth 通信機器と走行体のペアリング

## Slide 8: 別資料として参加者に提供されている、以下”構築ガイド”を使って手順を確認します。 資料タイトル： ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト2015 ET ロボコン nxtOSEK 開発環境構築ガイド 版数 1.0.0
NXT向け開発環境構築のマニュアル

## Slide 9
皆さんの開発環境構築状況を確認した上で、EV3/NXT両環境に分かれて、開発環境構築及び問題解決作業を進めましょう。
・EV3チーム
・NXTチーム
出来るだけ参加者の皆さん同士でも情報交換しながら、
進めて行きましょう。
過去に経験した問題で困っているチームに気が付いたら
解決した経験を教えてあげてください。
開発環境構築作業

## Slide 10: コンパイル、ダウンロードの 操作説明
構築が終わったEV3向け開発環境でプログラムをコンパイルし、
走行体へプログラムをダウンロードしてみましょう。

## Slide 11
サンプルアプリケーションのビルドと実行（EV3）
EV3走行体向けのプログラムのビルドと実行手順について確認します。
開発環境構築の説明で使用しました以下資料の“ビルド・実行”部分を
順を追って確認します。
また今回の説明では、”動的ローディング形式”に絞って話を進めます。
資料タイトル： EV3RT
Mindstorms EV3用開発プラットフォーム
Installation Guide
( 2.アプリケーションのビルド・実行 )
注：この資料は、β４のパッケージには含まれていないので
β３－１のパッケージに含まれている物を使用しています。

## Slide 12
サンプルアプリケーションのビルドと実行（NXT）
NXT走行体向けのプログラムのビルドと実行手順について確認します。
資料タイトル： 拡張NXTファームウェア搭載のNXTへの
nxtOSEKプログラムのアップロード方法
注：この資料は、以下URLの内容をプリントした物です。
URL: http://lejos-osek.sourceforge.net/jp/howtoupload_enf.htm

## Slide 13: サンプルプログラムを使って、プログラム作成の作業練習
まずはソースコードをコンパイルして実行形式のビルド、
次にプログラムを走行体に転送して起動するまでの手順を
経験し慣れる事が目的です。
サンプルプログラムを使って作業してみましょう。

## Slide 14
作業内容 - １：
走行サンプルプログラムをそのままビルドして、走行体を走らせて
みましょう。
使用するサンプルプログラムは、 ”EV3way_EV3RT_sample.tgz”に
含まれる”sample_c4”です。
以下URLからダウンロードしてください。
URL: http://sourceforge.net/p/etroboev3/wiki/sample_program/
演習１．走行プログラムを動作させてみる（１）

## Slide 15
作業内容 - ２：
作業内容 -１のビルドしたプログラムソース内のパラメータ値を
変更して、動作の変化を観察してみましょう。
着目パラメータ例
a) 49,50行目の光センサ値
#define LIGHT_WHITE 40 /* 白色の光センサ値 */
#define LIGHT_BLACK 0 /* 黒色の光センサ値 */
b) 54,55行名のしっぽ角度
#define TAIL_ANGLE_STAND_UP 93 /* 完全停止時の角度[度] */
#define TAIL_ANGLE_DRIVE 3 /* バランス走行時の角度[度] */
c) 150,153,157行目の命令値
forward = 30; /* 前進命令 */
turn = 20; /* 左旋回命令 */
turn = -20; /* 右旋回命令 */
演習１．走行プログラムを動作させてみる（１）

## Slide 16
作業内容：
走行体に搭載されている各デバイスを、サンプルプログラムを
使って個別に動作させてみます。
まずは各サンプルをそのままビルド＆実行して動作を確認して
ください。その次にそのソースコードを一部変更してみてAPIの
使い方に慣れて行きましょう。
a) LCD表示: sample_lcd (LCDに文字を表示)
b) モータ回転: sample_motor (モータを回す)
c) 光センサー: sample_color (光センサーの値をLCDに表示)
d) a,b,cを参考にして、他のデバイスを使ったプログラムを
APIのリファレンスマニュアルを参照して作ってみましょう。
APIレファレンスマニュアル：EV3RT C API Reference
http://www.toppers.jp/ev3pf/EV3RT_C_API_Reference/
演習２．個別デバイスを動作させてみる
注：OSの概要説明等は”技術教育”の中で実施しますので、今回はソースコードのAPIを使った
個別デバイスへのアクセス処理だけに注目してください。

## Slide 17
a) LCD表示: sample_lcd (LCDに文字を表示)
演習２．個別デバイスを動作させてみる
/* LCDフォントサイズ */
#define CALIB_FONT (EV3_FONT_SMALL)
#define CALIB_FONT_WIDTH (6)
#define CALIB_FONT_HEIGHT (8)
void main_task(intptr_t unused) {
/* LCD画面表示 */
ev3_lcd_fill_rect(0, 0, EV3_LCD_WIDTH, EV3_LCD_HEIGHT, EV3_LCD_WHITE);
ev3_lcd_draw_string("sample_LCD : Hello world !!", 0, CALIB_FONT_HEIGHT*1);
ext_tsk();
}

## Slide 18
b) モータ回転: sample_motor (モータを回す)
演習２．個別デバイスを動作させてみる
#define DRIVING_POWER 40
const int touch_sensor = EV3_PORT_2,
color_sensor = EV3_PORT_3,
tail_motor = EV3_PORT_A,
left_motor = EV3_PORT_B,
right_motor = EV3_PORT_C;
void main_task(intptr_t unused) {
// Configure motors
ev3_motor_config( tail_motor, LARGE_MOTOR );
ev3_motor_config( left_motor, LARGE_MOTOR );
ev3_motor_config( right_motor, LARGE_MOTOR );
ev3_motor_config( EV3_PORT_D, NONE_MOTOR );
while (1) {
ev3_motor_set_power( left_motor, DRIVING_POWER );
tslp_tsk(4); /* 4msec周期起動 */
}
ext_tsk();
}

## Slide 19
c) 光センサー: sample_color (光センサーの値をLCDに表示)
演習２．個別デバイスを動作させてみる
/* LCDフォントサイズ */
#define CALIB_FONT (EV3_FONT_SMALL)
#define CALIB_FONT_WIDTH (6)
#define CALIB_FONT_HEIGHT (8)
void main_task(intptr_t unused) {
uint8_t buf[256];
// uint8_t ambient;
uint8_t light;
/* LCD画面表示 */
ev3_lcd_fill_rect(0, 0, EV3_LCD_WIDTH, EV3_LCD_HEIGHT, EV3_LCD_WHITE);
// Configure sensors
ev3_sensor_config(color_sensor, COLOR_SENSOR);
while (1) {
// ambient = ev3_color_sensor_get_ambient( color_sensor );
light = ev3_color_sensor_get_reflect( color_sensor );
sprintf( buf, "sample_color : light = %03d", light );
ev3_lcd_draw_string( buf, 0, CALIB_FONT_HEIGHT*1);
// sprintf( buf, " : ambient = %03d", ambient );
// ev3_lcd_draw_string( buf, 0, CALIB_FONT_HEIGHT*2);
tslp_tsk(4); /* 4msec周期起動 */
}
ext_tsk();
}